Утверждаю

Директор по развитию

_____________Ю.А. Богданова

«__»___________ 2015 г.

# FinishPlast

Финишная шпаклевка

на полимерной основе

# Основные свойства

- белая

- пластичная

- жизнеспособность раствора 24 часа

# Область применения

| Тип основания |  |
| --- | --- |
| Кирпичная кладка |  |
| Бетон, железобетон* |  |
| Ячеистый бетон |  |
| Цементная, цементно-известковая штукатурка |  |
| Гипсовая штукатурка |  |
| Гипсокартон |  |
| ГКЛ швы |  |
| Сфера работ |  |
| Внутренние работы | Нормальная влажность |  |
|  | Повышенная влажность |  |
| Наружные работы | Фасад |  |
|  | Цоколь |  |
| Качество поверхности |  |
| Под керамическую плитку |  |
| Под декоративную штукатурку** с фракцией ≥ 1 мм |  |
| Под декоративную штукатурку** с фракцией <1 мм |  |
| Под текстурные обои |  |
| Под тонкие обои |  |
| Под финишную шпаклевку |  |
| Под покраску |  |
| Способ нанесения |  |
| Ручной |  |
| Машинный |  |

* Перед нанесением шпаклёвки проверить бетон: поверхность, подготовленная к шпаклеванию должна быть гладкой,  без выбоин, кратеров, наплывов, без масляных пятен и грязи. Железобетон должен быть без повреждений, арматура не должна выступать на поверхность.

Подготовленное основание должно быть обязательно обработано грунтовкой Bergauf PRIMER или BergaufTIEFGRUNT. После нанесения грунтовки основанию необходимо дать высохнуть в течение не менее чем 4х часов.

**- кроме декоративных штукатурок на минеральном вяжущем

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Вяжущее | Полимер |
| Основная фракция | Не более 0,2 мм |
| Характеристики применения |  |
| Средний расход сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм | ~1,3 кг |
| Максимальная толщина нанесения | До 3 мм |
| Жизнеспособность раствора в открытой таре | 24 часа |
| Шлифовка после нанесения допускается через | 8 часов |
| Проведение работ при температуре основания | от +5 до +25 0С |
| Характеристики эксплуатации |  |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | 0,5 МПа |

# Состав

# Гипсовое вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

Шпаклевка Finish Plast предназначена для финишного шпаклевания и устранения мелких дефектов на минеральных (бетонные, железобетонные, цементные и цементно-известковые штукатурки), заранее подготовленных основаниях, на стенах и потолках.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ:

Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 оС и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

1.	Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

2.	Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

# Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить жизнеспособность готовой смеси.

# Приготовление раствора

# Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

- Затворить смесь водой (от +5 до +25 0С) в пропорции:

Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

  - на 1 кг смеси – 0,33 – 0,37 л воды;

  - на 20 кг смеси – 6,6 – 7,4 л воды.

  - На 5 кг смеси – 1,65 – 1,85 л воды.

- Перемешать до получения однородной массы***.

- Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

- Повторно перемешать.

# ***Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту.

Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время готовой смеси.

# Порядок работы

- Нанести смесь на поверхность основания при помощи шпателя. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

- Разгладить равномерным тонким слоем с помощью металлического шпателя.

- Полученную поверхность можно отшлифовать не ранее, чем через 8 часов. Абразив следует выбирать с учетом требований к готовой поверхности.

Внимание! В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя, время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.

# Техника безопасности

# Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

# Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТУ 5745 - 001-71576152-2014

Разработано:

Продукт-менеджер

____________________ /Зубова А.С./

«____»______________2015 г.

Согласовано:

Начальник НИЦ

____________________ /Хохлун Н.Л./

«____»______________2015 г.

Старший технический Специалист

____________________ /Куперман Е.Ю./

«____»______________2015 г.

Главный технолог

____________________ /Царева М.В./

«____»______________2015 г.

# Text boxes

Свойство для вынесения на плашку (титул): ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

- нанесение шпаклёвки на данное основание возможно только в случае, если в качестве финишного покрытия будут использованы обои. Шпаклёвку при этом необходимо наносить слоем не  менее 1 мм