# УТВЕРЖДАЮ

# Директор по развитию

# ___________Ю.А. Богданова

# «___»_______________2017  г.

# AQUA GRUNT

Грунтовка- КОНЦЕНТРАТ универсальная

для наружных и внутренних работ

в т.ч. морозостойкая*

5Л; 3Л; 0,9 Л

# Основные свойства

# - ПРОПОРЦИЯ РАЗБАВЛЕНИЯ 1:4

# - ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ОСНОВАНИЕ

# - СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ основания

# - ОБЕСПЫЛИВАЕТ ОСНОВАНИЕ

# *допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 3-х недель при температуре не ниже -20оС

# Значок био: Продукт содержит комплекс биоцидов, которые обладают противогрибковыми, свойствами и препятствуют развитию бактерий.

# Область применения

| Использовать перед нанесением |  |
| --- | --- |
| Штукатурка, шпаклевка |  |
| Наливной пол, стяжка |  |
| Керамическая плитка |  |
| Обои |  |
| Краска |  |
| Тип основания |  |
| Бетон, газобетон |  |
| Штукатурка |  |
| Гипсокартон |  |
| Кирпич |  |
| Дерево, ДСП |  |
| Старое мелящее |  |
| Сфера работ |  |
| Помещения с нормальной влажностью |  |
| Помещения с повышенной влажностью (ванная) |  |
| Наружные работы |  |

# Технические характеристики

| Характеристики продукта |  |
| --- | --- |
| Внешний вид в таре | Непрозрачная жидкость |
| Связующее | Акрилат |
| МДНВ (после максимального разбавления 1:4) | не менее 4,5% |
| Характеристики применения |  |
| Расход на 1 м2 | 20-50 мл |
| Нанесение второго слоя через | 1 час |
| Дальнейшие работы через | 4 часа |
| Проведение работ | От +5 до +35о С |
| Окончательные характеристики |  |
| Температура эксплуатации | -40 до +50°С |

# Состав

Водная дисперсия синтетических акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ.

# Подготовка основания

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

# Порядок работы

Перед использованием грунтовку AQUAGRUNT Концентрат необходимо перемешать и разбавить водой в соотношении 1:4. Для этого необходимо пользовать воду из питьевого водоснабжения.

Разбавленный грунт наносят  кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +50 С на вертикальные поверхности и потолок. Перед устройством наливных полов и стяжек подготовленную грунтовку необходимо равномерно распределить по обрабатываемой поверхности (ВНИМАНИЕ! не допускайте пропусков и появления луж)  и прокатать валиком.

При обработке сильно впитывающих оснований (ГКЛ, газобетон, старое мелящее и др.) поверхность следует грунтовать дважды, с обязательным высыханием каждого слоя в течение не менее часа.

# Техника безопасности

# Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой.

# Хранение

Для стандартной версии продукта: Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5(С и не выше +30(С. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

*Для морозостойкой версии: Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5(С и не выше +30(С. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более трех недель при температуре не ниже минус 20 °С.

ТУ 2316-002-71576152-2014

# Разработано:

# Продукт-менеджер

# ____________________ /Зубова А.С./

# «____»______________2017 г.

# Согласовано:

# Начальник НИЦ

# ____________________ /Хохлун Н.Л./

# «____»______________2017 г.

# Технический Специалист

# ____________________ /Фролов Л.А./

# «____»______________2017 г.

# Главный технолог

# ____________________ /Царева М.В./

# «____»______________2017 г.